## Slide 1: Санах ойн шатлал
F.CS306 ПАРАЛЛЕЛ ПРОГРАММЧЛАЛ
Г.ГАНБАТ
ganbatg@must.edu.mn

## Slide 2: Хичээлийн агуулга
Өнөө үед нэг урсгалтай CPU-ийн чадамж ашиггүй болсон
Орчин үеийн архитектурын давуу талыг гүйцэд ашиглахад параллел алгоритмын зохиомжоос гадна санах ойн систем болон вектор нэгжийн зэрэг боломжуудын мэдлэг шаардлагатай
CPU болон үндсэн санах ойн дунд von Neumann bottleneck-ийг багасгахааар байрлуулсан шуурхай кэшүүд бүхий санах ойн шатлалын тухай авч үзнэ
Идэвхтэй санах ойн системийн үр дүнтэй хэрэглээг бий болгосон програмуудыг бичих
Зэрэгцээ цөмт CPU систем дэх Cache Coherency болон False Sharing –г ойлгох

## Slide 3: Сонгодог Фон Нейман Архитектур
Компьютерийн системийн өмнөх үед үндсэн санах ойд хандах хугацаа болон тооцоолол боловсруулах хугацаа хангалттай тэнцвэртэй байсан.
Сүүлийн үед тооцооллын хурд үндсэн санах ойн хандалтын хурдтай харьцуулахад асар хурдтай өссөн нь чадавхийн ихээхэн зөрүүг бий болгосон
von Neumann Bottleneck: CPU тооцоолох болон үндсэн санах ойн (DRAM) хурднуудын зөрүүтэй байдал

## Slide 4: Фон Нейман Bottleneck – Жишээ
Үндсэн санах ойд хадгалагдсан n ширхэг double-precision тоонуудыг агуулсан u,v гэсэн хоёр веторын dot product-г тооцоолох хүчин чадлын дээд хязгаар тогтоох зорилгоор хялбаршуулсан загвар
Тооцоолох дээд хүчин чадал:
3 GHz  8 cores  16 Flop = 384 GFlop/s
CPU
Main
Memory
Bus
Дамжуулах дээд хурд:
51.2 GB/s

## Slide 5: DOT –ын гүйцэтгэл
Жишээ: n = 230
Тооцоолох хугацаа:
  Үйлдлийн тоо: 2n = 231 Flops = 2 GFlops
Өгөгдөл зөөх хугацаа:
  Зөөх өгөгдлйн хэмжээ: 2  230  8 B = 16 GB
Ажиллах хугацаа :
  Боломжит хүчин чадал: (<2% of peak)
 Dot product нь санах ойд хязгаарлагдана(өгөгдлийн дахин ашиглалтгүй)
// Dot Product
double dotp = 0.0;
for (int i = 0; i<n; i++)
dotp += u[i] * v[i];
Тооцоолох дээд хүчин чадал:
3 GHz  8 cores  16 Flop = 384 GFlop/s
CPU
Main
Memory
Bus
Дамжуулах дээд хурд:
51.2 GB/s

## Slide 6: Нэг кэштэй CPU-ны үндсэн бүтэц
CPU нь ихэвчлэн кэшийн гурван түвшний шаталалтай(L1, L2, L3)
  Одоогийн CUDA-enabled GPU нь хоёр түвшинтэй
Үндсэн санах ойтой харьцуулахад bandwidth өндөр, алдагдал багатай боловч маш бага багтаамжтой
Хурд болон багтаамж урвуу харьцаатай
  Жнь: L1-кэш жижиг боловч хурдан, L3-кэш харьцангуй том ч удаан.
Кэш нь нэг цөмийн эзэмшилд эсвэл олон цөм дундын байж болно

## Slide 7: Кэш санах ой – Жишээ
Үндсэн санах ойд хадгалагдсан тус бүр нь nn хэмжээтэй W = UV матрицийн үржвэрийг тооцоолох хүчин чадлын дээд хязгаар тогтоох зорилгоор хялбаршуулсан загвар
Тооцоолох дээд хүчин чадал:
3 GHz  8 cores16 Flop = 384 GFlop/s
Дамжуулах дээд хурд:
51.2 GB/s
CPU
Main
Memory
Bus
Cache
Багтаамж: 512 KB
@Register-speed

## Slide 8: Матрицын үржвэрийн гүйцэтгэл
Жишээ: n = 128
Өгөгдөл зөөх хугацаа:
  Зөөх өгөгдлийн хэмжээ (Кэшээс, кзшрүү): n = 128: 1282  3  8B = 384 KB (Кэшд багтах)
Тооцоолох хугацаа:
  Үйлдлийн тоо: 2n3 = 21283 = 222 Flops
Ажиллах хугацаа:
  Боломжит хүчин чадал : (60% of peak)
 MM нь дахин ашиглах өгөгдөл ихтэй! Матрицийн хэмжээ кэшээс том бол яах вэ?
//Matrix Multiplication
for (int i = 0; i<n; i++)
for (int j = 0; j < n; j++) {
double dotp = 0;
for (int k = 0; k<n; k++)
dotp += U[i][k]*V[k][j];
W[i][j] = dotp;
}
Тооцоолох дээд хүчин чадал:
3 GHz  8 cores16 Flop = 384 GFlop/s
Дамжуулах дээд хурд:
51.2 GB/s
CPU
Main
Memory
Bus
Cache
Багтаамж: 512 KB
@Register-speed

## Slide 9: Кэш алгоритмууд
Кэшийг хэрэглэгч шууд удирдаад байх шаардлагагүй
Кэш удирдлагын (кэш алгоритмууд) багц нь програм ажиллах явцад аль өгөгдөл кэшлэгдэхийг тодорхойлдог
Cache hit: Өгөгдлийн хүсэлт нь үндсэн санах ойгоос татахгүйгээр кэшээс уншуулан үйлчлүүлж болно.
Cach miss: Эсрэгээрээ/үйлчлүүлэгхгүй
Hit ratio: cache hit-ийн өгөгдлийн хүсэлтэнд хариулах хувь
Үндсэн санах ойгоос ямар өгөгдлийг ачаалах вэ?
Кэш дүүрсэн бол аль өгөгдлийг хасах вэ?
Кэш дотор хаана хадгалах вэ?

## Slide 10: Кэшлэлтийн алгоритм - Spatial Locality
Cache Line: санах ойн нэг байршилтай хэд хэдэн мэдээлэл
Зөвхөн нэг утга шаардахын оронд бүтэн кэш шугаманд зэргэлдээ хаягуудаас утгуудыг ачаалдаг.
Жишээ: 64 B хэмжээтэй кэш шугам болон double precision утга
  Давталт эхний алхам: дуудахад Cach miss болно
  a[0], a[1], a[2], a[3], a[4], a[5], a[6], a[7] гэсэн 8 дараалсан утга нэг кэш шугам дээр ачаалагдана.
  Дараагийн 7 алхамд Cache hit ажиллалана
  a[8] гэсэн дараагийн хүсэлт Cach miss болно, гэх мэт
  Манай жишээний хувьд Hit ratio 87.5%-тай өндөр байна.
Үндсэн санах ойгоос ямар өгөгдлийг ачаалах вэ?
//maximum of an array (elements stored contiguously)
for (i = 0; i<n; i++)
maximum = max(a[i], maximum);

## Slide 11: Кэшлэлтийн алгоритм– Temporal Locality
Кэш нь дотроо хэд хэдэн Cache Line-тэй
Кэш харгалзааны (mapping) стратеги нь үндсэн санах ойн багц бичилтийн хуулбарыг кэшд хадгалах байрлалыг тодорхойдог
Direct-Mapped Cache: Үндсэн санах ойгоос блок бүрийг зөвхөн нэг кэш шугамд хадгалах боломжтой (Cach miss ихтэй)
n-way Set Associative Cache: Үндсэн санах ойгоос блок бүрийг боломжит n кэш шугамуудын нэгэнд хадгалах боломжтой (илүү төвөгтэй, Cache hit сайн)
Least Recently Used (LRU): Боломжит байршлуудаас Temporal Locality-д суурилж сонгодог түгээмэл зарчим.
Кэш дүүрсэн бол аль өгөгдлийг зөөх вэ?
Кэшийг хаана хадгалдаг вэ?

## Slide 12: Кэш хандалтын оновчол
Матрицийн үржвэр: AnlBlm = Cnm
row-major эрэмбэтэй шугаман массивуудаар хадгалсан
A-д хандах хэв : (i,k)  (i,k+1)
B -ийн хандагдах хэв : (k,j)  (k+1,j)
  үндсэн санах ойд эзлэх зай l×sizeof(float) кэшийн нэг шугаманд хадгалагдаагүй
  Кэш шугам L1-кэшээс устгагдсан байх том l-ийн хувьд hit-rate бага
//Naive Matrix Multiplication
for (int i = 0; i<n; i++)
for (int j = 0; j < m; j++) {
float accum = 0;
for (k = 0; k < l; k++)
accum += A[i*l+k]*B[k*n+j];
C[i*m+j] = accum;
}

## Slide 13: Кэш хандалтын оновчол
Transpose-and-Multiply:
  Btml = (Blm)T
  AnlBtml = Cnm
A-д хандах хэв : (i,k)  (i,k+1)
B -ийн хандагдах хэв : (j,k)  (j,k+1)
//Transpose-and-Multiply
for (k=0; k<l; k++)
for (j = 0; j<m; j++)
Bt[i*l+k] = B[k*n+j];
for (i=0; i<n; i++)
for (j=0; j<m; j++) {
float accum = 0;
for (k=0; k<l; k++)
accum += A[i*l+k] * B[j*l+k];
C[i*m + j] = accum;
}

## Slide 14: Кэш хандалтын оновчол
i7-6800K: m = n = l = 213
#elapsed time (naive_mult): 5559.5s
#elapsed time (transpose): 0.8s
#elapsed time (transpose_mult): 497.9s
i7-6800K: m = n = 213, l = 28
#elapsed time (naive_mult): 28.1s
#elapsed time (transpose): 0.01s
#elapsed time (transpose_mult): 12.9s
Speedup: 11.1
Speedup: 2.2

## Slide 15: Кэш бичилтийн зарчмууд
CPU нь өгөгдлийг кэш рүү бичих үед кэш дэх утга нь үндсэн санах ойн утгатай нийцэхгүй (inconsistent) байх боломжтой.
Write-through
  Кэшүүд үүнийг кэшэд бичихдээ үндсэн санах ойн утгийг давхар шинэчлэх замаар зохицуулдаг
Write-back
  Кэшүүд нь кэш дэх өгөгдлийг бохир гэж тэмдэглэнэ
  Кэшийн шугамыг санах ойгоос шинэ кэш шугамаар солих үед бохир шугам нь санах ойд бичигдэнэ
L1: x,…
L2: …
L3: …
Main memory: …,x ,…
Write x=12

## Slide 16: The Cache Coherence Problem – Жишээ
Core 0
Cache
Core 1
Cache
Main Memory
2
y
2
y
2
y
y:=y+6;
8
y:=y+2;
8
4
4
Cache inconsistency: хоёр кэш нь ижил хувьсагчид өөр өөр утгыг хадгалж байна.

## Slide 17: Кэш Coherence
 Cache coherency протокол шаардлагатай
Одоогийн зэрэгцээ цөмт CPU нь ихэвчлэн кэшийн олон түвшинтэй
  цөм бүр нь хувийн (жижиг, хурдан) доод түвшний кэштэй байдаг
  бүх цөм нь (том, удаан) илүү өндөр түвшний дундын кэштэй
Дундын өгөгдөл хэд хэдэн хувь байх боломжтой
  нэг нь Цөм 0-ийн L1-кэшд, нөгөө нь Core 1-ийн L1-кэш-д хадгалагдана
Cache Inconsistency
  Цөм 0 өөрийн кэш шугам руу бичвэл зөвхөн түүний L1-кэшийн утга шинэчлэгдэх боловч Core 1-ийн L1-кэшийн утга хуучнаараа байна

## Slide 18: Матриц-Вектор үржүүлэх
Thread | y-ын компенентууд
0 | y[0], y[1]
1 | y[2], y[3]
2 | y[4], y[5]
A |  |  | 
a00 | a01 | … | a0,n-1
a10 | a11 | … | a1,n-1
: | : |  | :
am-1,0 | am-1,1 | … | am-1,n-1
x
x0
:
xn-1

=
y
y0
y1
:
ym-1
-ийн хувьд ажиллах thread
y[i] = 0.0;
for (j=0; j<n; j++)
y[i] += A[i][j] * x[j];
y[i] = 0.0;
for (j=0; j<n; j++)
y[i] += A[i][j] * x[j];

## Slide 19: False Sharing – Cache Line Ping-Pong
y
y0
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
Thread 0
Thread 1
Thread 2
Thread 3
Кэш coherence нь “Cache-line level”-д ажилладаг
Жнь, m = 8 үед бүх нэг кэш шугамд хадгалагдана
False Sharing: бичих бүрт бусад процессоруудын кэш дэх мөрийг хүчингүй болгодог. энө өөрлөлтүүдийн ихэнх нь thread-үүдийг үндсэн санах ой руу хандахыг шаарддаг.
#pragma omp parallel for schedule(static,2)
for (i = 0; i < m; i++) {
y[i] = 0.0;
for (int j = 0; j < n; j++)
y[i] += A[i][j] * x[j];
}

## Slide 20: Баяралалаа.