## Slide 1: Орчин үеийн архитектурууд
F.CS306 ПАРАЛЛЕЛ ПРОГРАММЧЛАЛ
Г.ГАНБАТ
ganbatg@must.edu.mn

## Slide 2: Хичээлийн агуулга
Flynn’s taxonomy
SIMD параллелизмын үндэс
түгээмэл CPU дээрх алгоритмын C / C ++ векторчлолын тухай

## Slide 3: Flynn‘s Taxonomy (1966)

## Slide 4: Параллелизмын түвшин
Multiple cores.
  Олон цөмтэй MIMD параллелизм
  thread-үүдийг асинхрон, бие даасан байдлаар ажиллуулдаг
Vector units.
  Цөмүүд нь SIMD суурилсэн вектор нэгжтэй
  Өгөгдлийн түвшинд параллелчилдаг
Instruction-level parallelism.
  Pipelining: instruction fetch, instruction decode and register fetch, execute, memory access, and register write-back.
  Superscalar: олон (бие даасан) зааварчилгааг зэрэгцээгээр ажиллуулдаг.

## Slide 5: SIMD (Single Instruction, Multiple Data)
Control Unit
ALU1
ALU2
ALUn
…
u[0]v[0]
u[1]v[1]
u[n-1]v[n-1]
//Mapping element-wise subtraction onto SIMD
for (i = 0; i<n; i++) w[i] = u[i]–v[i];
Хэрэв бидэнд олон өгөгдөл, олон ALU байхгүй бол яах вэ?
  Ажлыг хувааж, давталтаар гүйцэтгэнэ.

## Slide 6: SIMD
Control Unit
ALU1
ALU2
ALUn
…
u[0]>0.0?
u[1]>0.0?
u[n-1]>0.0?
u[0]=3.2
v[0]=2.2
u[1]=1
v[1]=1.3
u[n-1]=0.0
v[n-1]=4.9
w[0]=1.0
idle
idle
idle
w[1]=0.3
w[n-1]=4.9
Бүх ALU ижил заавруудыг ажиллулах (зэрэгцээгээр) шаардлагатай эсвэл idle горимд байна
Орчин үеийн CPU цөмүүд ерөнхийдөө хэд хэдэн өгөгдлийн элементүүдтэй зэрэгцээ ажилладаг вектор нэгжүүдтэй байдаг.
CUDA-enabled GPU-ийн thread-үүд SIMD маягаар ажилладаг
//Mapping a Conditional Statement onto SIMD
for (i = 0; i<n; i++)
if (u[i] > 0)
w[i] = u[i]–v[i];
else
w[i] = u[i]+v[i];

## Slide 7: AVX2 регистрүүдтэй SIMD
// C/C++ дээрх AVX2-програмчлал
__m256 a, b, c; // AVX регисртүүдийг зарлах
... // a, b-д утга онооно
c = _mm256_add_ps(a, b); // c[0:8] = a[0:8] + b[0:8]

## Slide 8: AVX2 програмчлал: эргүүлсэн MatMult
_mm256_fmadd_ps(AV,BV,X) функц эргүүлсэн матрицийн векторчилсон үржвэрийн дотоод давталтанд хэрэглэгдсэн

## Slide 9: AVX2 програмчлал: эргүүлсэн MatMult
// AVX2-той Transpose-and-Multiply
void avx2_tmm(float * A, float * B,float * C,
uint64_t M, uint64_t L,uint64_t N) {
for (uint64_t i=0; i<N; i++)
for (uint64_t j=0; j<M; j++) {
__m256 X = _mm256_setzero_ps();
for (uint64_t k=0; k<L; k+=8) {
const __m256 AV = _mm256_load_ps(A+i*L+k);
const __m256 BV = _mm256_load_ps(B+j*L+k);
X = _mm256_fmadd_ps(AV, BV, X);
}
C[i*N+j] = hsum_avx(X);
}
}

## Slide 10: AVX2 програмчлал: эргүүлсэн MatMult
i7-6800K: m = 1K, l = 2K, n = 4K
#elapsed time (plain_tmm): 12.29s
#elapsed time (avx2_tmm): 2.13s
Speedup: 5.8
Speedup: 6.7  5.8
6-core i7-6800K: m = 1K, l = 2K, n = 4K OpenMP-ын 12 thread
#elapsed time (avx2_tmm_multi): 0.32s

## Slide 11: AoS ба SoA
Векторыг нормалчлах зорилгоор AoS ба SoA ын SIMD-friendliness байдлыг харьцуулахад n ширхэг бодит тоон 3D векторын цуглуулга хэрэглэнэ.
AOS (Array of Structures): утгуудыг солбицуулан хадгалсан нэг массив
SOA(Structure of Arrays): хэмжээс бүрт нэг массивтэй. Массив бүр зөвхөн холбогдох хэмжээсийн утгуудыг хадгалдаг

## Slide 12: AoS дээрх вектор нормалчлал
байх . Энд
//Non-vectorized with plain AoS layout 3D vector normalization
void plain_aos_norm(float * xyz, uint64_t length) {
for (uint64_t i=0; i<3*length; i+=3) {
const float x = xyz[i+0];
const float y = xyz[i+1];
const float z = xyz[i+2];
float irho = 1.0f/std::sqrt(x*x+y*y+z*z);
xyz[i+0] *= irho;
xyz[i+1] *= irho;
xyz[i+2] *= irho;
}
}
Notes: Normalization of vectors is a common operation in computer graphics and computational geometry

## Slide 13: AoS дээрх вектор нормалчлал
128-бит регистр бүрэн ашиглагдахгүй
Квадратуудыг нэгтгэхэд хөршүүдийн хоорондох үйлдлүүдийг шаарддаг ба ингэснээр урвуу квадрат язгуурыг тооцоолоход зөвхөн нэг утга үлдэнэ
Том вектор регистрүүд олон байх нь ашиггүй
x
y
z
x
y
z
x2
y2
z2
x2+y2
x2+y2+ z2

## Slide 14: SoA дээрх вектор нормалчлал
байх ,
Энд
//AVX-Vectorized SoA layout 3D vector normalization
void avx_soa_norm(float *x, float *y, float *z, uint64_t length) {
for (uint64_t i=0; i<length; i+=8) {
__m256 X = _mm256_load_ps(x+i); // aligned loads
__m256 Y = _mm256_load_ps(y+i);
__m256 Z = _mm256_load_ps(z+i);
__m256 R = _mm256_fmadd_ps(X,X, // R <- X*X+Y*Y+Z*Z
_mm256_fmadd_ps(Y,Y,_mm256_mul_ps(Z,Z)));
R = _mm256_rsqrt_ps(R); // R <- 1/sqrt(R)
_mm256_store_ps(x+i, _mm256_mul_ps(X, R)); // aligned stores
_mm256_store_ps(y+i, _mm256_mul_ps(Y, R));
_mm256_store_ps(z+i, _mm256_mul_ps(Z, R));
}
}

## Slide 15: AoS дээрх Vectorized нормалчлал
AoS форматад гурван 3D векторыг гурван 256-bit регистр ашиглан SoA формат руу шилжүүлнэ.
SoA форматыг ашиглан Vectorized SIMD тооцооллыг хийнэ.
SoA-ээс үр дүнг AoS формат руу шилжүүлнэ.
i7-6800K: n = 228
#elapsed time (plain_aos_normailze): 0.72s
#elapsed time (avx_aos_normalize): 0.33s
Speedup: 2.2

## Slide 16: AOS2SOA
// AOS2SOA: XYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZ --> XXXXXXX YYYYYYY ZZZZZZZZ
for (uint64_t i=0; i<length; i+=8) {
// registers: NOTE: M is an SSE pointer (length 4)
  __m128 *M=(__m128*) (xyz+i);
  __m256 M03, M14, M25;
  // load lower halves
  M03 = _mm256_castps128_ps256(M[0]);
  M14 = _mm256_castps128_ps256(M[1]);
  M25 = _mm256_castps128_ps256(M[2]);
  // load upper halves
  M03 = _mm256_insertf128_ps(M03 ,M[3],1);
  M14 = _mm256_insertf128_ps(M14 ,M[4],1);
  M25 = _mm256_insertf128_ps(M25 ,M[5],1);
  // everyday I’m shuffling...
  __m256 XY = _mm256_shuffle_ps(M14, M25, _MM_SHUFFLE( 2,1,3,2));
  __m256 YZ = _mm256_shuffle_ps(M03, M14, _MM_SHUFFLE( 1,0,2,1));
  __m256 X = _mm256_shuffle_ps(M03, XY , _MM_SHUFFLE( 2,0,3,0));
  __m256 Y = _mm256_shuffle_ps(YZ , XY , _MM_SHUFFLE( 3,1,2,0));
  __m256 Z = _mm256_shuffle_ps(YZ , M25, _MM_SHUFFLE( 3,0,3,1));
}

## Slide 17: Vectorized Shuffling хэрэглэн AoS -ээс SoA үүсгэх
1,2
2,3
0,1
1,2
0,3
0,3
1,3
0,2
0,2
1,3

## Slide 18: Баяралалаа.